МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения»

Наименование ООП ВО «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2023

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018.

Сыктывкар 20___

Оглавление

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС	4

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП	4

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	5

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП	5

5.1 Текущий контроль	5

5.2 Промежуточный контроль	9

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	11

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель: установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- Материаловедение и технология конструкционных материалов;

- Организация учета и контроля расходования тепла;

- Котельные установки и парогенераторы.

Изучение дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства ПК-1.2 Соблюдает правила технологической дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной деятельности |

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации студентов по дисциплине «Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения».

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Фонд тестовых заданий |
| 2 | Решение задач | Задачи и задания могут быть: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела (темы) дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| 3 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Тематика контрольных заданий |

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

5.1 Текущий контроль

Вид: тестовый контроль и практические задания по пройденному материалу.

Контролируемые компетенции: ПК–1.

5.1.1 Пример тестового задания

ВЫБРАТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА:

| № вопр. | Вопрос | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРУБОПРОВОД,СОЕДИНЯЮЩИЙ НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД С ВНУТРЕННИМ ВОДОПРОВОДОМ, НАЗЫВАЕТСЯ: | вводом | водомерным узлом | переходником |
| 2 | АРМАТУРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОТРЕБИТЕЛЮ И ЯВЛЯЮЩАЯСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, НАЗЫВАЕТСЯ: | трубопроводной | регулирующей | водоразборной |
| 3 | ВОДОСЧЕТЧИК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ТРУБОПРОВОДЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ЗАДВИЖКАМИ ИЛИ ВЕНТИЛЯМИ, ОБРАЗУЕТ: | абонентский ввод | водомерный узел | обводную линию |
| 4 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАТВОР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ: | перед санитарно- техническим прибором | на стояках на высоте 1 м от пола | после каждого санитарно-технического прибора |
| 5 | ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ С НАСАЖЕННЫМИ НА НИХ РЕБРАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, НАЗЫВАЕТСЯ: | чугунной ребристой трубой | конвектором | стальной радиатор |

ДОПОЛНИТЬ:

6. РЕАГЕНТ, ВВОДИМЫЙ В ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ВОДУ, ДЛЯ УСКОРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ, НОСИТ НАЗВАНИЕ _____________________.

7. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, СОБИРАЮЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ОТ НЕСКОЛЬКИХ УЛИЧНЫХ ЛИНИЙ, НАЗЫВАЮТСЯ _____________________________.

8. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИХ МЕСТАХ УСТАНАВЛИВАЮТ ____________________.

9. ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И _______________________.

10. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, В КОТОРОЙ ВОЗДУХООБМЕН ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА И ДЕЙСТВИЯ ВЕТРА, НАЗЫВАЕТСЯ _____________________.

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ:

11. ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА ПО ГОСТу НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОПРОВОДА

- В1								а) поливочный

- В2								б) противопожарный

- В3								в) производственный

4.	В11								г) бытовой

д) технологический

е) хозяйственно-питьевой

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___.

12. СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ			НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ

а) котел

б) воздухосборник

в) водонапорный бак

г) расширительный бак

д) радиатор

Ответ: 1___, 2___, 3___.

ВЫБРАТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА:

| № вопр. | Вопрос | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕСТНЫЙ СБОР ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ПРИЕМНИКИ-ВЫГРЕБЫ И ВЫВОЗ ИХ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ : | лотковой | вывозной | раздельной |
| 2 | ПРИЕМНИКАМИ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ КАНАЛИЗАЦИИ НАЗЫВАЮТСЯ | трубопроводы, собирающие стоки с нескольких улиц. | канализационные колодцы. | санитарно-технические приборы. |
| 3 | ЕСЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБЪЕМЕ ВСЕГО ПОМЕЩЕНИЯ, ТО ТАКАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ: | локальной | общеобменной | комбинированной |
| 4 | СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, В КОТОРОЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОТЫ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР НАХОДЯТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОТАПЛИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, НАЗЫВАЕТСЯ: | местной | совмещенной | индивидуальной |
| 5 | ВВОДОМ НАЗЫВАЕТСЯ ТРУБОПРОВОД: | прокладываемый вне территории населенных пунктов | прокладываемый от места присоединения к распределительному водопроводу | соединяющий наружный водопровод с внутренним водопроводом здания |

ДОПОЛНИТЬ:

- ИЗОГНУТЫЙ КАНАЛ ИЛИ ТРУБА, ЗАПОЛНЕННЫЙ ЖИДКОСТЬЮ СЛОЕМ 60 ММ, НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮЩИЙ ВЫХОД ГАЗОВ ПОСЛЕ СБРОСА СТОКОВ ВКАНАЛИЗАЦИОННУЮ СЕТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ_________________________.

- АРМАТУРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СЛУЖАЩАЯ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ПРИ РЕМОНТЕ И ОСМОТРЕ, НАЗЫВАЕТСЯ___________________	.

- СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВОДА К НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ ПОДВОДИТСЯ ПО ОДНИМ СТОЯКАМ, А ОТВОДИТСЯ ПО ДРУГИМ, НАЗЫВАЕТСЯ ________________________.

- СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, УДАЛЯЮЩИЕ ВОЗДУХ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ ___________.

- СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, В КОТОРОЙ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР, НАЗЫВАЕТСЯ _____________________.

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ:

11.         СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	НАЗВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

А) очистные сооружения

Б) водозаборные сооружения

В)	насосная станция I подъема

Г) водозаборные скважины

Д) насосная станция II подъема

Е) резервуар чистой воды

Ж) наружная сеть города

З) водоводы

И) водонапорная башня

К) водонапорный бак

Ответ: 1___,2___,3___,4___,5___,6___,7___,8___.

12.  ОБОЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ                        НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ

- К1								а) производственная

- К2								б) бытовая

- К3								в) внутренние водостоки

г) наружная

Ответ: 1___, 2___, 3___.

5.1.2 Пример практического задания

Задача №1

Определить суммарное теплопотребление сельского поселка, расположенного в Московской области, состоящего из  m малоэтажных жилых зданий, с объемом здания V и числом жителей в здании N. Суммарное теплопотребление коммунально-бытовых и производственных зданий Qк.б.+пр.з. животноводческой фермы Qж.ф. Рассчитать максимальную теплопроизводительность котельной, выбрать тип и марку котлов и определить их количество.

Исходные данные

m = 4;  V = 2800 м3;  N = 85 человек;  Qж.ф. = 400 кВт;    Qк.б.+пр.з. = 500 Вт.

Решение

Расчетная температура для отопления t0 = - 25С. Суммарное теплопотребление на отопление жилых зданий определим по формуле

где qо = 2180 Дж/(м3*ч*С) – удельная отопительная характеристика здания  [3];

tвн = 18С – температура внутри помещения.

Суммарное теплопотребление на ГВС жилых зданий

где с = 4187 Дж/(кг*К) – теплоемкость воды;

а = 120 кг/(чел.* сут.) – норма расхода горячей воды для жилых зданий на одного жителя;

tг = 65С – температура горячей воды;

tх = 5С – температура холодной воды;

= 2,2 – коэффициент часовой неравномерности.

Суммарное теплопотребление поселка

Q = Qo + QГВС + Qж.ф + Qк.б.+пр.з. = 292 + 260 + 400 + 500 = 1452 кВт

Максимальная теплопроизводительность котельной

Qкот = 1.2 * Q= 1,2 * 1452 = 1742 кВт

Паропроизводительность котельной

где iп =    кДж/кг – энтальпия пара на линии насыщения при р = 1,4 МПа

iп.в. = 460 кДж/кг – энтальпия питательной воды при t = 110С.

Подбираем паровой котел  ДЕ-2,5-14, работающий на газе, с производительностью 2,5 т/ч.

Число котлов

n = D/Dк = 2,7/2,5 = 11 = 2

Устанавливаем 2 котла.

Задача №2

По заданному топливу (газ из газопровода "Саратов-Москва) и паропроизводительности D котельного агрегата выбрать тип топки и коэффициент избытка воздуха т. Рассчитать теоретически необходимое количество воздуха для горения 1 м3 топлива, составить тепловой баланс котельного агрегата и определить его КПД (брутто). Рассчитать часовой расход натурального и условного топлива (непрерывной продувкой пренебречь). Состав топлива, рекомендации по выбору топки, величины отдельных членов теплового баланса взять из приложения 1-7.

Исходные данные

Паропроизводительность					- D = 16 т/ч;

Температура перегретого пара  				- tп.п. = 240C;

Давление перегретого пара 					– рп.п.  = 1 МПа;

Температура питательной воды 				– tп.в. = 115С;

Величина потерь теплоты с уходящими газами 	– q2 = 5,6%.

Решение

По рекомендациям выбираем:

Тип топки  - камерная топка;

Коэффициент избытка воздуха - т = 1,1;

Потери теплоты от химической неполноты сгорания – q3 = 0,5%;

Состав топлива – газ из газопровода "Саратов-Москва",

- состав газа по объему – СН4 = 84,5%; С3Н6 = 3,8%;	С6Н8 = 1,9%; С4Н10=0,9%; С5Н12=0,3%; N2 = 7,8%; CO2 = 0,8%;

низшая теплота сгорания	.

Требуемое теоретическое количество воздуха для сжигания 1 м3 топлива

где n – число атомов углерода;

m  - число атомов водорода;

21% - объемное содержание кислорода в воздухе, %.

СН4, С3Н6, С6Н8, С4Н10, С5Н12 – процентное содержание состава газа.

Действительное количество воздуха для сжигания 1 нм3 топлива определим по формуле

Lд = т * L0 = 1,1 * 9,98 = 10,8 нм3/нм3

Располагаемая теплота

Qp = Qн + Qт + Qв + Qп = 35,8*106 Дж/м3

где Qн – низшая теплота сгорания;

Qт  0 – физическая теплота топлива;

Qв  0 – теплота, вносимая в топку с воздухом;

Qп  0 – теплота, вносимая в топку с паровым дутьем.

Уравнение теплового баланса имеет вид

Qр = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6

или в процентах

100 = q1 = q2 + q3 + q4 + q5 + q6

где q1 – теплота, полезно использованная в котлоагрегате на получение пара;

q2 = 5,6% – потери теплоты с уходящими газами;

q3 = 0 – потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива;

q4 = 0 – потери теплоты от механического недожога;

q5 = 1,4% –  потери теплоты в окружающую среду через стенки котла;

q6 = 0 –  потери теплоты с удаляемыми шлаками.

КПД котла брутто

Натуральный часовой расход определим по формуле

где iп.п. = 2825 кДж/кг – энтальпия перегретого пара при tп.п. = 240С;

iп.в. = 460 кДж/кг – энтальпия питательной воды при tп.в. = 115С.

Расход условного топлива

где Qн усл. = 7000 ккал/м3 = 29,3*106 Дж/м3 – низшая теплота сгорания условного топлива.

5.2 Промежуточный контроль

Вид: экзамен.

Система оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Контролируемые компетенции: ПК–1

5.2.1 Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Теплотехническое оборудование, системы тепло и топливоснабжения и организация ремонтных работ.

- Виды ремонтов и их планирование.

- Организация ремонтов теплотехнического оборудования.

- Приемка оборудования после ремонта.

- Подготовка и организация ремонта.

- Оборудование, инструмент и средства механизации ремонтных работ.

- Вывод котла в ремонт.

- Ремонт элементов котлоагрегата.

- Заключительные работы по ремонту котла.

- Ремонт сборочных единиц вращающихся механизмов.

- Ремонт дымососов и вентиляторов.

- Ремонт оборудования пылеприготовления.

- Ремонт насосов.

- Повреждения тепловых сетей.

- Виды ремонтов тепловых сетей.

- Организация ремонта тепловых сетей.

- Работы, выполняемые при ремонте тепловых сетей.

- Сдача и приемка в эксплуатацию тепловых сетей.

- Ремонт тепловых пунктов.

- Правила техники безопасности при ремонте тепловых сетей.

- Правила техники безопасности при ремонте теплопотребляющего оборудования

5.2.2 Экзаменационные билеты

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Теплотехническое оборудование, системы тепло и топливоснабжения и организация ремонтных работ.

Виды ремонтов и их планирование.

Преподаватель                                     _________________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

Организация ремонтов теплотехнического оборудования. Приемка оборудования после ремонта.

Преподаватель                                     _________________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

Подготовка и организация ремонта. Оборудование, инструмент и средства механизации ремонтных работ.

Преподаватель                                     _________________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

Вывод котла в ремонт.

Правила техники безопасности при ремонте теплопотребляющего оборудования.

Преподаватель                                     _________________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

Ремонт элементов котлоагрегата. Правила техники безопасности при ремонте тепловых сетей.

Преподаватель                                     _________________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

Заключительные работы по ремонту котла. Ремонт тепловых пунктов.

Преподаватель                                     _________________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

Требования, предъявляемые к надёжности объектов техники. Расчёты показателей надёжности тепловых сетей.

Преподаватель                                     _________________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

Ремонт сборочных единиц вращающихся механизмов. Сдача и приемка в эксплуатацию тепловых сетей.

Преподаватель                                     _________________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

Ремонт дымососов и вентиляторов. Работы, выполняемые при ремонте тепловых сетей.

Преподаватель                                     _________________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

Ремонт оборудования пылеприготовления. Организация ремонта тепловых сетей.

Преподаватель                                     _________________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

Ремонт насосов. Виды ремонтов тепловых сетей.

Преподаватель                                     _________________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

Повреждения тепловых сетей. Ремонт оборудования пылеприготовления.

Преподаватель                                     _________________

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Решение задач |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Критерии оценки знаний по видам оценочных средств

| Наименование оценочного средства | критерии | балл |
| --- | --- | --- |
| Решение задач | Студент правильно выполнил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил свое решение | 10 |
|  | Студент в основном правильно решил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил решение | 8-9 |
|  | Студент в основном решил предложенные задания, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал решение | 3-7 |
|  | Студент не решил больше половины предложенных заданий | – |
| Контрольные работы на практических занятиях | Студент показал прочные знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно отобрать материал, правильно его скомпоновать, четко и структурировано дать информацию в письменном виде. | 20-27 |
|  | Студент показал хорошие знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно выбрать учебный материал по теме, хорошая ориентация в рекомендованных литературных источниках | 14-19 |
|  | Студент показал знание по основным положениям темы учебной дисциплины, умение частично решить практическую задачу при самостоятельной работе по библиографическим источникам | 8-13 |
|  | При выполнении контрольной работы выявились существенные пробелы в знаниях студента по основным положениям темы учебной дисциплины, неумение правильно выбрать материал, неумение его структурировать. | 3-7 |
| Тесты | Выставляется студенту если 90-100 % тестовых вопросов выполнено правильно | 12 |
|  | Выставляется студенту если 85- 89% тестовых вопросов выполнено правильно | 11 |
|  | Выставляется студенту если75-84% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если70-74% тестовых вопросов выполнено правильно | 9 |
|  | Выставляется студенту если 65-69 % тестовых вопросов выполнено правильно | 8 |
|  | Выставляется студенту если 60 – 64% тестовых заданий выполнено правильно | 5 |
|  | При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не засчитывается и у студента образуется долг, который должен быть ликвидирован в течение семестра или на зачетной неделе | - |

Критерии оценки знаний студента на экзамене по дисциплине «организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения»

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать нормативные акты, справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов | 25-30 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной нормативной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов | 17-24 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной нормативной и справочной литературой | 16 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины | – |

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии со следующей шкалой.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к зачету/экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.