МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Гидрогазодинамика»

Наименование ООП ВО «Промышленная теплоэнергетика»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Промышленная теплоэнергетика»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2019

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Сыктывкар 2019

- Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Гидрогазодинамика» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2. Цели и задачи фонда оценочных средств: изучение теоретических методов расчета движения жидкости и газа в элементах энергетического и теплотехнического оборудования, процессов преобразования энергии в турбомашинах.

Задачи: приобретение навыков использования основных уравнений гидрогазодинамики для расчета течений; выработка умений экспериментального исследования и анализа характеристик теплоэнергетического оборудования и турбомашин.

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая профессиональная подготовка | ОПК-3 Способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках и системах | ОПК-3.1 Демонстрирует понимание основных законов движения жидкости и газа ОПК-3.2 Применяет знания основ гидрогазодинамики для расчетов теплотехнических установок и систем |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

- Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные задания |
| Тестирование | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Тесты |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта работы, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лекционных занятиях, практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде тестирования (аудиторная контрольная работа), в виде контрольной работы - для заочной формы обучения.

Тестирование

Вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и лабораторных работ. Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и лабораторным занятиям.

Большинство заданий имеют несколько вариантов ответа, из которых правильный только один.

Примеры тестов для контроля знаний

1. Вопрос.  Правильное определение науки «Гидравлика»: гидравлика - это…

Ответы:

- часть механики, изучающая законы равновесия и движения жидкостей (газов)

- раздел механики твердого тела, изучающий законы равновесия и движения жидкостей (газов)

- раздел физики сплошной среды, изучающий законы равновесия и движения идеальных и реальных жидкостей

- наука, изучающая законы равновесия и движения жидкостей  и способы приложения этих законов к  решению задач инженерной практики

2. Вопрос. Сжимаемостью жидкости называют свойство жидкости…

Ответы:

- изменять свое состояние (переход из жидкого в газообразное состояние) с изменением объема при постоянном давлении

- изменять свой объем при изменении давления

- сохранять свой объем при изменении температуры

- оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев при изменении объема

3. Вопрос. Единицей измерения средней скорости является…

Ответы:

- с/м3

- м/с

- с/см4

- м2/с

4. Вопрос. Эпюра скоростей жидкости по живому сечению в широком прямоугольном канале при ламинарном режиме движения имеет вид…

Ответы:

- гиперболы

- прямоугольника

- прямой линии

- параболы (параболоида)

5. Вопрос. Отношение максимальной скорости жидкости к средней скорости в круглой трубе при ламинарном режиме движения равно…

Ответы:

- 1,5

- 1,0

- 1,2

- 2,0

6. Вопрос.  Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 100 мм (расходная характеристика К = 53,9 л/с). Если перепад уровней в баках составляет 2,5 м, а длина его 25 м, то расход жидкости в трубе равен… л/с

Ответы:

- 17,05

- 34,1

- 26

- 2,6

7. Вопрос. Существуют следующие режимы движения жидкости…

Ответы:

- струйчатый и пузырьковый

- входной и выходной

- прямо и кривоструйный

- ламинарный и турбулентный

8. Вопрос. Кинематическая вязкость определяется следующей зависимостью…

Ответы:

9. Вопрос. Сущность гипотезы сплошности заключается в том, что жидкость рассматривается как…

Ответы:

- континуум, непрерывная сплошная среда

- среда, имеющая разрывы и пустоты

- сложная среда с растворенными газами, веществами, имеющая разрывы и пустоты

- неподвижное твердое или жидкое тело, при определенной температуре и давлении

10. Вопрос. Единицей измерения площади живого сечения является…

Ответы:

- см4

- м3

- м

- м2

11. Вопрос. Модельные жидкости в «Гидравлике» применяют для…

Ответы:

- упрощения строения жидкости

- облегчения применения уравнений механики

- усложнения теории механики жидкости

- усложнения строения жидкости

12. Вопрос. При установившемся движении скорость частицы жидкости зависит…

Ответы:

- только от времени

- от времени и координат

- только от координат

- от ординаты X и времени

13.Вопрос. Взаимосвязь между плотностью и удельным весом жидкости определяется формулой…

Ответы:

14. Вопрос. Точка присоединения открытого пьезометра заглублена на 8 м под уровень воды, а избыточное давление над свободной поверхностью составляет 0,2 атм. Тогда высота подъема воды в открытом пьезометре равна … м.

Ответы:

- 8

- 2

- 10

- 6

15. Вопрос. Исследование натурного состояния явления, выполняется с использованием методов имеющих иную физическую природу, однако описываемое теми же математическими зависимостями, которые описывают натурное явление, при… моделировании.

Ответы:

- натурном

- аналоговом

- математическом

- физическом

16. Вопрос. Вязкостью жидкости называют свойство жидкости…

Ответы:

- оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев

- изменять плотность при изменении температуры

- изменять свой объем при изменении давления на 1 Па

- переходить из жидкого в газообразное состояние при изменении температуры

17. Вопрос. Две категории сил, которые могут действовать в жидкостях и газах, - это…

Ответы:

- инерции и трения

- массовые и поверхностные

- трения и тяжести

- давления и напряжения

18. Вопрос. Шероховатость стенок русла на потери напора по длине при ламинарном режиме движения…

Ответы:

- влияет, если она зависит от числа Рейнольдса

- не оказывает влияние

- влияет в случае, если она относительная

- влияет в случае, если она абсолютная

19. Вопрос. Трубы называются гидравлически гладкими, если…

Ответы:

- толщина вязкого подслоя больше абсолютной шероховатости

- толщина вязкого подслоя равна абсолютной шероховатости

- абсолютная шероховатость пренебрежительно мала

- толщина вязкого подслоя меньше абсолютной шероховатости

20. Вопрос. Пьезометрический уклон при расчете простого длинного трубопровода представляет собой…

Ответы:

- отношение потерь по длине к длине участка

- отношение потерь по длине к сумме местных потерь

- отношение местных потерь к длине участка

- сумму потерь по длине и местных потерь к длине участка

21. Вопрос. Необходимый напор в начале магистрали (или высота водонапорной башни) при расчете сложного разветвленного  незамкнутого трубопровода в случае горизонтальной местности определяется как…

Ответы:

- сумма потерь на всех участках магистрали и необходимого свободного напора в конце магистрали

- сумма всех потерь на участках магистрали

- сумма всех местных потерь

- сумма всех потерь на участках магистрали и боковых ответвлений

22. Вопрос. Коэффициент местных сопротивлений в большинстве случаев находится…

Ответы:

- расчетными способами по эмпирическим формулам

- по справочникам, составленным на основе эмпирических исследований

- расчетным способом по теоретическим формулам

- путем математических выводов

23. Вопрос. Коэффициент  (коэффициент Кориолиса) равен отношению действительной __________энергии массы жидкости, протекающей через живое сечение, к кинетической энергии, вычисленной в предположении, что во всех точках живого сечения местные скорости равны средней скорости.

Ответы:

- сумме кинетической и потенциальной

- разнице кинетической и потенциальной

- потенциальной

- кинетической

24. Вопрос. В открытом сосуде эпюра избыточного давления на вертикальную или наклонную стенку имеет вид…

Ответы:

- прямоугольника

- прямоугольного треугольника

- квадрата

- трапеции

25. Вопрос. Смоченный периметр для полукруглого живого сечения с радиусом 0,4 м равен… м

Ответы:

- 1,256

- 2,512

- 0,628

- 0,314

Примерные задачи на контрольную работу

Примерные задачи для аудиторных контрольных работ

1 аудиторная контрольная работа

Задача 1. Теплоснабжение дома осуществляется по двухтрубному теплопроводу с внутренним диаметром труб dвнут, мм и длиной l, м. Расход сетевой воды Qc, м3/ч. Расход подпиточной воды при температуре воды в сети равен Qпод, м3/ч, температурный коэффициент расширения воды t, °C-1. Определить расход подпиточной воды, если в течении 1 часа производится равномерное повышение температуры воды в теплообменнике от t1 до t2, °C, при неизменном давлении в сети.

Исходные данные

| Параметры | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр трубы dвнут, мм | 400 | 300 | 400 | 250 | 350 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Длина трубопровода l, м | 1000 | 800 | 800 | 600 | 500 | 700 | 800 | 900 | 600 | 500 |
| Расход воды Qс, м3/ч | 500 | 400 | 300 | 400 | 500 | 600 | 250 | 400 | 300 | 500 |
| Расход подпиточной воды Qпод, м3/ч | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| Температурный коэффициент объемного расширения t, °C-110-3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Температура воды в теплообменнике t1, 0С | 70 | 70 | 65 | 65 | 72 | 72 | 70 | 72 | 65 | 70 |
| Температура воды в теплообменнике и сети t2, 0С | 95 | 90 | 92 | 94 | 90 | 92 | 94 | 93 | 90 | 95 |

Задача 2. На трубопроводе с внешним диаметром D, мм, с толщиной стенки , мм, установлен расходомер «трубка Вентури» внутренний диаметр узкой части которой равен d, мм. По трубопроводу проходит газ под атмосферным давлением при температуре tн, 0C. Показание водяного дифманометра трубки Вентури Н, мм. Определить массовый расход газа, проходящего по трубопроводу (в кг/ч), приняв коэффициент расхода а. Трубы гидравлические гладкие.

Исходные данные

| Параметры | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр трубопровода внешний D, мм | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 150 | 120 | 180 | 89 |
| Толщина стенки , мм | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Внутренний диаметр трубки Вентури d, мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 55 | 50 | 70 | 20 |
| Температура tн, 0С | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Показание дифманометра Н, мм вод.ст. | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 40 | 32 | 45 |
| Коэффициент расхода а | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,97 |

2 аудиторная контрольная работа

Задача 1. Горизонтальная труба d1, м внезапно переходит в трубу диаметром d2, м. Проходящий расход воды Q, м3/ч.

Требуется определить

а) потери напора при внезапном расширении трубы;

б) разность давлений в трубах;

в) потери напора и разность давлений для случая, когда вода будет течь в противоположном направлении (т.е. из широкой трубы в узкую);

г) разность давлений при постепенном расширении трубы (считая потери напора пренебрежимо малыми).

Исходные данные

| Параметры | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр трубы d1, м | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,1 | 0,16 | 0,2 |
| Диаметр трубы d2, м | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,12 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| Расход воды Q, м3/ч | 0,03 | 0,05 | 0,040 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |

Задача 2. Для сетей горячего снабжения к потребителю подается вода в количестве Q, м3/ч, при температуре t, °С, длина трубопровода l, м, внутренний диаметр трубы dвнут, мм. Давление воды в начале линии Р, кгс/см2. Отметка оси трубопровода в конечной точке на h, м выше начальной. Определить полный напор Н и давление в начале и конце трубопровода, если шероховатость труб е, мм и потери напора в местных сопротивлениях равны х, % линейных потерь.

Исходные данные

| Параметры | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расход воды Q, м3/ч | 200 | 150 | 300 | 250 | 140 | 160 | 220 | 280 | 170 | 270 |
| Температура воды t, 0С | 70 | 75 | 80 | 65 | 85 | 72 | 70 | 80 | 75 | 65 |
| Длина трубопровода l, м | 800 | 900 | 750 | 600 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| Диаметр трубы dвнут, мм | 250 | 150 | 404 | 300 | 150 | 200 | 300 | 300 | 250 | 404 |
| Давление P, кгс/см2 | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 5 | 6,2 | 5,4 | 7 | 6 | 5,3 |
| Высота подъема трубопровода h, м | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 |
| Шероховатость труб е, мм | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Потери в местных сопротивлениях равны х, % | 10 | 15 | 20 | 16 | 8 | 12 | 14 | 16 | 15 | 10 |

Задача 3. Определить расход и скорость истечения газа из резервуара через отверстие диаметром d, мм, если газ в резервуаре находится под давлением Ро, Па, при температуре t, °С, а истечение происходит в атмосферу Р = 105 Па.

Зависимость коэффициента расхода отверстий тонкой стенки от отношения давлений при kкр = 0,72.

Исходные данные

| Параметры | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отверстие d, мм | 20 | 15 | 10 | 30 | 16 | 8 | 12 | 25 | 15 | 18 |
| Давление P0, атм | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| Температура t, 0С | 27 | 20 | 17 | 30 | 15 | 10 | 18 | 23 | 16 | 15 |

Газ: 1, 6 - воздух; 2, 7 – углекислый газ; 3, 8 – аммиак; 4, 9 – двуокись серы; 5, 10 – метан.

Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

- В чем отличие местной (локальной) скорости от средней скорости при течении газа или жидкости по трубопроводу?

- Режимы движения потоков, критерий Рейнольдса.

- Эпюры скоростей для ламинарного и турбулентного потоков.

- Как рассчитывается средняя скорость потока газа в трубопроводе?

- Соотношение средней и максимальной скоростей для ламинарного и турбулентного потоков.

- Как устроена напорная трубка?

- Как устроен и работает микроманометр?

- Определение плотности воздуха с учетом его влажности.

- На преодоление каких потерь затрачивается энергия при движении жидкости по трубопроводу?

- В какую форму переходит механическая энергия потока, теряемая при движении?

- Что такое средняя скорость потока?

- Как влияет шероховатость на потери энергии?

- Как экспериментально определить коэффициент трения и коэффициент местного сопротивления?

- Как определить шероховатость трубы?

- Как определить полный перепад давления (напор) в системе?

- Назовите основные составные части ГП, их графическое обозначение и назначение.

- Какими гидродвигателями обеспечивается возвратно-поступательное движение ГП?

- Какими гидродвигателями обеспечивается вращательное движение ГП?

- Чем регулируется и контролируется уровень давления в гидросистеме?

- Чем регулируется скорость движения гидродвигателя, применение объемного и дроссельного регулирования.

- Назовите гидроаппаратуру, обеспечивающую снижение давления в гидросистеме.

- Как обеспечивается синхронизация работы гидродвигателей?

- Как проявляется изменение вязкости рабочей жидкости в зависимости от давления и температуры?

- Какими физическими свойствами должна обладать рабочая жидкость для гидроприводов машин, эксплуатируемых на открытом воздухе и в помещении?

- На преодоление каких потерь затрачивается энергия при движении рабочей жидкости по трубопроводу?

- Как определить полный перепад давления в гидросистеме?

- Как определить расход рабочей жидкости в гидросистеме?

- Как определить эффективную мощность, мощность на валу насоса и КПД гидропривода?

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения.

- Приборы для измерения давления.

- Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах.

- Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.

- Основное уравнение гидростатики.

- Пьезометрическая и приведенная высоты, вакуум, напор и удельная потенциальная энергия.

- Относительный и абсолютный покой жидкости.

- Закон Паскаля и его практическое применение.

- Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления.

- Сила давления жидкости на криволинейную стенку. Центр давления.

- Плавание тел. Закон Архимеда. Остойчивость плавающего тела.

- Понятие о струйчатой модели потока.

- Уравнение постоянства расхода для установившегося движения жидкости

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости.

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.

- Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости.

- Практические приложения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости.

- Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия.

- Одномерные потоки жидкостей и газов.

- Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости.

- Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя.

- Сверхзвуковые течения. Скачки уплотнений.

- Особенности двухкомпонентных и двухфазных течений.

- Уравнение равномерного движения жидкости (формула Шези).

- Гидравлический и пьезометрический уклон.

- Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса и его критические значения. Эпюры скоростей.

- Расход жидкости при ламинарном режиме движения.

- Движение жидкости через плоскую щель.

- Гидравлически гладкие и шероховатые трубы. Пульсация скоростей и осредненная скорость.

- Классификация потерь напора.

- Потери напора на местные сопротивления (внезапное расширение).

- Потери напора на преодоление сил трения, определение коэффициента гидравлического трения расчетным путем.

- Расчет трубопровода с непрерывным расходом по его длине.

- Расчет гидравлически коротких трубопроводов.

- Расчет сифонного трубопровода.

- Гидравлический удар в трубопроводе.

- Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре.

- Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре.

- Поршневые насосы. Устройство. Создаваемый напор. Производительность. Потребляемая мощность. Индикаторная диаграмма поршневого насоса.

- Производительность центробежного насоса. Законы пропорциональности. Рабочая характеристика насоса. Уравнение центробежного насоса.

- Центробежные насосы. Классификация центробежных насосов. Устройство и принцип действия. Действительный напор насоса.

Пример экзаменационного билета

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ, ЭиТЭ Дисциплина «Механика» Направления подготовки бакалавриата «Теплоэнергетика и теплотехника» Направленность (профиль) «Промышленная теплоэнергетика» «Техносферная безопасность» Направленность (профиль) «Инженерная защита окружающей среды» «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от 06 сентября 2018 г. № 1 |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 1

- Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.

- Гидравлический удар в трубопроводе.

- Центробежные насосы. Классификация центробежных насосов.

Экзаменационный билет № 2

- Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах.

- Классификация потерь напора.

- Поршневые насосы. Устройство. Создаваемый напор. Производительность. Потребляемая мощность. Индикаторная диаграмма поршневого насоса.

Экзаменационный билет № 3

- Пьезометрическая и приведенная высоты, вакуум, напор и удельная потенциальная энергия.

- Потери напора на местные сопротивления (внезапное расширение).

- Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре.

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 2 | Общие законы и уравнения статики. Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах. Диф. уравнение равновесия Эйлера. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 3 | Основное уравнение гидростатики. Виды напора. Закон Паскаля и его практическое применение. Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 4 | Сила давления жидкости на плоские, криволинейные стенки. Приборы для измерения давления | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 5 | Гидрогазодинамика. Основы кинематики. Скорость и расход жидкости. Установившиеся и неустановившиеся потоки. Уравнение неразрывности. Диф. уравнения несжимаемой жидкости (уравнение Навье Стокса). Виды движения вязкой жидкости. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 6 | Модель идеальной (невязкой) жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной (невязкой жидкости). Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Некоторые практические применения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 7 | Общая интегральная форма уравнения количества движения и момента количества движения. Подобие гидромеханических процессов. Константы подобия, инварианты подобия. Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия. Общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 8 | Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса, его критические значения. Скорость и расход жидкости при ламинарном режиме движения жидкости (закон Стокса, уравнение Пуазейля). Турбулентность и ее основные характеристики. Уравнение Рейнольдса. Турбулентность и ее основные статистические характеристики. Применение численных методов на ЭВМ. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 9 | Одномерные потоки жидкостей и газов. Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости. Уравнение движения для вязкой жидкости. Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя. Сопротивление тел обтекаемых вязкой жидкостью. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 10 | Распределение скоростей по сечению потока. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 11 | Сопротивление при течении жидкости в трубах. Расчет коэффициента гидравлического трения. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 12 | Местные сопротивления. Потери напора на местные сопротивления. Формула Вейсбаха. Коэффициенты местных сопротивлений. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 14 | Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре. Модуль расхода. Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 15 | Сверхзвуковые течения. Скачки уплотнений. Особенности двухкомпонентных и двухфазных течений. | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 16 | Гидравлический расчет трубопроводов | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 17 | Неустановившееся движение несжимаемой жидкости. Гидравлический удар. Формула Жуковского Н.Е. Практическое использование гидроудара | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
|  | Насосы. Классификация. Определение теоретического напора. Характеристики ц/б насоса, работа насоса в сети. Основное уравнение центробежного насоса | ОПК-3 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 2 | Общие законы и уравнения статики. Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах. Диф. уравнение равновесия Эйлера. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 3 | Основное уравнение гидростатики. Виды напора. Закон Паскаля и его практическое применение. Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 4 | Сила давления жидкости на плоские, криволинейные стенки. Приборы для измерения давления | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 5 | Гидрогазодинамика. Основы кинематики. Скорость и расход жидкости. Установившиеся и неустановившиеся потоки. Уравнение неразрывности. Диф. уравнения несжимаемой жидкости (уравнение Навье Стокса). Виды движения вязкой жидкости. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 6 | Модель идеальной (невязкой) жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной (невязкой жидкости). Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Некоторые практические применения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 7 | Общая интегральная форма уравнения количества движения и момента количества движения. Подобие гидромеханических процессов. Константы подобия, инварианты подобия. Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия. Общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 8 | Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса, его критические значения. Скорость и расход жидкости при ламинарном режиме движения жидкости (закон Стокса, уравнение Пуазейля). Турбулентность и ее основные характеристики. Уравнение Рейнольдса. Турбулентность и ее основные статистические характеристики. Применение численных методов на ЭВМ. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 9 | Одномерные потоки жидкостей и газов. Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости. Уравнение движения для вязкой жидкости. Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя. Сопротивление тел обтекаемых вязкой жидкостью. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 10 | Распределение скоростей по сечению потока. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 11 | Сопротивление при течении жидкости в трубах. Расчет коэффициента гидравлического трения. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 12 | Местные сопротивления. Потери напора на местные сопротивления. Формула Вейсбаха. Коэффициенты местных сопротивлений. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 13 | Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре. Модуль расхода. Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 14 | Сверхзвуковые течения. Скачки уплотнений. Особенности двухкомпонентных и двухфазных течений. | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 15 | Гидравлический расчет трубопроводов | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 16 | Неустановившееся движение несжимаемой жидкости. Гидравлический удар. Формула Жуковского Н.Е. Практическое использование гидроудара | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |
| 17 | Насосы. Классификация. Определение теоретического напора. Характеристики ц/б насоса, работа насоса в сети. Основное уравнение центробежного насоса | ОПК-3 | перечень вопросов к зачету, экзамену |

Табл. 6.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| Сумма баллов ПК ПК – промежуточный контроль (зачет, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате допол8нительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- 13студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по из14учаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4.  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ОПК-2, ПК-4 | № 1-25 | 23-25 | 20-22 | 15-19 | Менее 15 |
| Сумма баллов ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 95100 | 80-90 | 60-75 | менее 60 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 25 |  |

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено) (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |